## Slide 1
ROBOT Programming
Using MINDSTORMS EV3
Sangwook Lee
Gyeonggido Office of Education
저작자를 밝히면 이용이 가능하지만, 영리 목적으로 이용할 수 없으며, 내용을 수정해서도 안 됩니다

## Slide 2: 07 컬러 센서
1. 컬러 센서 이해하기
2. 컬러 센서 활용하기

## Slide 3: 1. 컬러 센서 이해하기
[조립] EXPLOR3R에 컬러 센서 장착하기
교육용 버전은 미포함

## Slide 4: 1. 컬러 센서 이해하기
[조립] EXPLOR3R에 컬러 센서 장착하기

## Slide 5: 1. 컬러 센서 이해하기
컬러 센서 측정 값 종류
  표면 색상
    1cm 정도 떨어진 표면 색상 감지
    7가지 색상 감지
    색상별 센서 값
      검정색(1), 파란색(2), 녹색(3), 노란색(4), 빨간색(5), 흰색(6), 갈색(7)
      감지 못함(0)
  반사 광량
  주변 밝기

## Slide 6: 1. 컬러 센서 이해하기
컬러 센서 측정 값 보기
    EV3 컨트롤러의 [브릭 앱] 탭에서 [Port View] 선택
    ‘오른쪽’ 버튼 두 번 눌러 3번 입력 포트로 이동
    ‘가운데’ 버튼 누른 후 [COL-COLOR] 선택

## Slide 7: 07 컬러 센서
1. 컬러 센서 이해하기
2. 컬러 센서 활용하기

## Slide 8: 2. 컬러 센서 활용하기
[예제7.1] 검은색 선 따라가기
프로젝트 이름: example7.1 프로그램 이름: ColorLine
검은색 인식
흰색 인식

## Slide 9: 2. 컬러 센서 활용하기
[예제7.1] 검은색 선 따라가기
  1. 루프 블록 배치

## Slide 10: 2. 컬러 센서 활용하기
[예제7.1] 검은색 선 따라가기
  2. 스위치 블록 배치
    모드: 컬러 센서 > 비교 > 색상
    비교 색상: 검은색

## Slide 11: 2. 컬러 센서 활용하기
[예제7.1] 검은색 선 따라가기
  3. 조향모드 주행 블록 배치
    모드: 켜짐
    방향: 참 케이스 50, 거짓 케이스 -50
    속도: 25

## Slide 12: 2. 컬러 센서 활용하기
스위치 블록
  센서의 측정 값에 따라서 여러 블록 중 하나를 선택하여 실행하는 블록
스위치 블록은 선택 구조를 만드는 블록

## Slide 13: 2. 컬러 센서 활용하기
스위치 블록
  스위치 블록에 있는 컬러 / 적외선 센서 모드의 하위 모드 종류
    측정: 센서의 측정 값에 따라 다음 실행 블록 결정
    비교: 센서의 측정 값이 특정 조건을 만족할 때와 하지 않을 때를 구분하여 다음 실행 블록 결정
<조건의 종류>
다음 값과 같음
다음 값과 같지 않음
다음 값보다 큼
다음 값보다 크거나 같음
다음 값보다 작음
다음 값보다 작거나 같음
위 조건의 만족 여부에 따라
분기 수는 두 가지
즉, 두 케이스 중 하나 선택

## Slide 14: 2. 컬러 센서 활용하기
[예제7.2(탐구)] 빨간색 선을 만나면 멈추기
프로젝트 이름: example7.2(discovery) 프로그램 이름: Solution-7-1
힌트:
루프 블록의 컬러 센스 모드를 변경하여 루프 탈출 조건 지정

## Slide 15: 반사광 모드의 분곗값
검은색과 흰색의 분곗값(threshold value)이란
분곗값 구하는 방법
  ① 검은색 반사광 측정
  ② 흰색 반사광 측정
  ③ (검은색 측정값 + 흰색 측정값) ÷ 2
검은색과 흰색의 분리 기준이 되는 값
측정값은…
센서의 상태, 조명의 상태, 로봇의 속도 등에 의해 영향을 받을 수 있음

## Slide 16: (퀴즈)
검은색의 반사광이 4, 흰색의 반사광이 85일 경우 분곗값은?
44 또는 45

## Slide 17: 2. 컬러 센서 활용하기
[예제7.3(탐구)] 반사광 비교하며 검은색 선 따라가기
프로젝트 이름: example7.3(discovery) 프로그램 이름: Solution

## Slide 18: [참고] 2센서 라인 트레이싱 (동작 원리)
1번 센서가
검정색 감지하면
오른쪽으로 회전
2번 센서가
검정색 감지하면
왼쪽으로 회전
1, 2번 센서가
흰색 감지하면
앞으로 이동
1, 2번 센서가
검정색 감지하면
정지

## Slide 19: [참고] 2센서 라인 트레이싱 (동작 조건)
왼쪽 센서 | 오른쪽 센서 | 동작
흰색
흰색
직진
흰색
검은색
우회전
검은색
흰색
좌회전
검은색
검은색
직진/정지

## Slide 20: [참고] 2센서 라인 트레이싱 (프로그램 예1)
?

## Slide 21: [참고] 2센서 라인 트레이싱 (프로그램 예2)